Tűzoltó nyomótömlők MSZE 1185 előszabvány szerinti megfelelőségét igazoló vizsgálatokra felmerülő igényt levélben a fenti címen, a Katasztrófavédelmi Kutatóintézetnél (a továbbiakban KKI) kell bejelenteni a termék pontos azonosításával (gyártó és telephelye, forgalmazó és telephelye, típus, kivitel). Ezen adatok, valamint a szóbeli és/vagy írásbeli egyeztetés alapján a KKI vezetője ajánlatot készít az adott tűzoltó kapocs esetében elvégzendő vizsgálatokról és azok költségeiről.

A vizsgálatok lefolytatása érdekében a következőket kell benyújtani a KKI-hez:

1. A szükséges vizsgálatok megrendelése a termék pontos azonosításával (lásd fent).

2. A tűzoltó nyomótömlő műszaki dokumentációja 2 példányban, amely elsősorban a következőket tartalmazza

2.a) a tömlő műszaki leírása: típusa, megnevezése, a tömlőrétegek anyagának megnevezése, a tömlő mérete, besorolási osztálya,

2.b) a termékre jellemző adatok: a tömlő fajlagos tömege, hossz-, illetve keresztirányú nyúlásértékei, csavarodása, repesztőnyomása, a rétegek szétválasztásához szükséges erő értéke

2.c) a tűzoltó nyomótömlőn lévő kapcsokra vonatkozó információk: gyártó megnevezése, alkalmazott alapanyag (ötvözet) azonosítása, az alumíniumötvözet rézszennyezettségének mértéke.

2.d)a szabvány által elvárt jelölés tervezet,amennyiben az nem volna a mintadarabokon elhelyezve.

3. A vizsgálatok lefolytatásához tömlőméretenként 3-3 db, szabványos jelöléssel ellátott 20 méter hosszúságú tömlőmintát kell beadni, a tömlő méretének megfelelő Storz-kapoccsal bekötve.

A már tanúsított tűzoltó nyomótömlő módosítása esetén szükséges dokumentáció:

Amennyiben már tanúsított tűzoltó nyomótömlőn terveznek, vagy hajtanak végre bárminemű változtatást a gyártás folyamán, be kell nyújtani a változtatás szöveges és/vagy rajzzal meghatározott leírását.

Amennyiben a változtatás érinti az MSZE 1185 előszabvány által meghatározott, és a tanúsítási eljárás során kapott vizsgálati eredményeket, úgy a KKI, mint tanúsító, tájékoztatást ad a szükséges tennivalókról.

A bejelentés elmulasztása a módosított termék nem-megfelelőségét feltételezi, és a tanúsítvány érvénytelenítését vonhatja magával.

Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiányos és kiegészítése a vizsgálati eljárás folyamán nem zajlik le, az eljárást az addig elért eredményeket tartalmazó vizsgálati jegyzőkönyv kiadásával lezárjuk.

A vizsgálatok végén a KKI

- az eredményekről vizsgálati jegyzőkönyvet bocsát ki, a szabványnak való megfelelés esetén az adott típusra Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítványt állít ki,

- visszaad 1 példány dokumentációt,

- egy prototípusnak tekintett mintadarabot a későbbi azonosíthatóság céljából plombával ellátva megőriz.

A költségeket tartalmazó számlát a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK) fogja megküldeni.