A tömlőberendezések megfelelőségét igazoló vizsgálatokra felmerülő igényt levélben a fenti címen, a  Katasztrófavédelmi Kutatóintézetnél (KKI) kell bejelenteni a termék elemeinek pontos azonosításával (gyártó, típus). Ezen adatok, valamint a szóbeli és/vagy írásbeli egyeztetés alapján a KKI vezetője ajánlatot készít az adott tömlőberendezés esetében elvégzendő vizsgálatokról és azok költségeiről.

A tömlőberendezések közül a lapos tömlővel szerelt falitűzcsap-szekrényekre az MSZ EN 671-2 szabvány követelményei vonatkoznak.

Az MSZ EN 671-2 szerinti vizsgálatok lefolytatása érdekében a következőket kell benyújtani a KKI-hez:

1. A szükséges vizsgálatok megrendelése a termék, illetve elemeinek pontos azonosításával (lásd lent).

2. Az adott tömlőberendezés műszaki dokumentációja 2 példányban, amely elsősorban a következőket tartalmazza:

- az adott tömlőberendezést (egyes elemeit is, mint pl: falitűzcsap, sugárcső, csatlakozófejek) egyértelműen jellemző teljes rajzdokumentáció (összeállítási rajz, tételjegyzék, alkatrészrajzok a szöveges részek –

fejlécek, illetve feliratok - magyar nyelvű fordításával),

- műszaki leírás,

- magyar nyelvű címketerv (amennyiben ez a vizsgálati mintákon nem található meg),

- használati útmutató,

- beszerelési és karbantartási útmutató,

- gyártói teljesítménynyilatkozat,

- az EN 671-2 szerinti megfelelőség akkreditált testület által kiállított részbizonylatai a vizsgálati

jelentésekkel, amennyiben ilyenek már léteznek az egyes követelményekre.

- a gyártó nevére kiállított CE-jelzet dokumentumai mellékletekkel . A CE tanúsítványok és az MSZ EN 671-2 szerinti vizsgálatra benyújtott minták összetartozzanak ( tanúsítvány/ CE vizsgálati jegyzőkönyv és a rajzdokumentáció közti kapcsolat egyértelmű legyen )!

3. A vizsgálandó tömlőberendezés, illetve elemeinek mintadarabjai az egyeztetés alapján elkészített ajánlat szerint, továbbá a korrózióállósági vizsgálatokhoz anyagminőség és festési eljárás típusonként 2 próbadarab, az MSZ 671-2 szabvány B mellékletének előírási szerint elkészítve.

A minták darabszáma a megrendelővel történő egyéni megállapodás alapján eltérhet ettől.

A vizsgálatok végén a KKI

- az eredményekről vizsgálati jegyzőkönyvet bocsát ki, a hivatkozott vizsgálati követelménnyel szembeni megfelelés értékelésével,

- visszaad 1 példány dokumentációt,

- visszaszolgáltatja a mintadarabokat.

A költségeket tartalmazó számlát a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gadasági Ellátó Központ (BM OKF GEK) fogja megküldeni.