A hordozható tűzoltó készülékek MSZ EN 3-8 illetve 3-9 szerinti megfelelőségét igazoló vizsgálatokra felmerülő igényt levélben a fenti címen, a Katasztrófavédelmi Kutatóintézetnél (KKI) kell bejelenteni a tűzoltó

készülék pontos azonosításával. (Mivel ez a szabvány csak a felépítésre, nyomásállóságra és mechanikai szilárdságra vonatkozik, ezért a töltet azonosítása nem szükséges). Az adatok, valamint a szóbeli és/vagy írásbeli egyeztetés alapján a KKI vezetője ajánlatot készít az adott készülékek esetében elvégzendő vizsgálatok költségeiről.

Az MSZ EN 3-8 illetve 3-9 szerinti vizsgálatok lefolytatásához a KKI-hez a következőket kell benyújtani:

1. Írásos megrendelés a töltet nélküli tűzoltó készülék pontos azonosításával (gyártók, típus).

2. Műszaki dokumentáció 2 példányban, amely elsősorban a következőket tartalmazza:

- a tűzoltó készülék összeállítási rajza,

- az adott tartály összeállítási rajza, tételjegyzék, részletrajzok a szöveges részek - fejlécek, illetve feliratok - magyar nyelvű fordításával,

- az alkalmazni kívánt záróelem (fejszerelvény) összeállítási rajza, tételjegyzék, részletrajzok a szöveges részek - fejlécek, illetve feliratok - magyar nyelvű fordításával,

- a gyártó nevére kiállított CE-jelzet dokumentumai mellékletekkel (tartály rajza) amennyiben rendelkezésre áll.

- a tartályon végzett hőkezelési, hegesztési műveletek leírása,

- a tartály gyártására használatos alapanyag(ok), hozaganyag(ok) minőségére vonatkozó tanúsítvány: összetétel (C-, S-, P-tartalom), szakítószilárdság (Rm), nyúláshatár (A),

- a tartály hegesztési varratainak mechanikai és anyagvizsgálati eredményei,

- a szén-dioxiddal oltó készüléken lévő hasadótárcsa gyártójának hasadási nyomást igazoló műbizonylata,

3. A vizsgálathoz szükséges mintadarabok:

- 10 darab tartály - lehetőség szerint – kívül-belül festetlen (nyers) állapotban,

- 3 darab az alkalmazni kívánt fejszerelvényből.

A vizsgálatok végén a KKI

- az eredményekről vizsgálati jegyzőkönyvet bocsát ki (Az adott tűzoltó készülék típusra Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítványt csak a teljes MSZ EN 3 szabványsorozatnak való megfelelés esetén állít ki a KKI, amennyiben az ezt igazoló bizonylatok megvannak, és a szükséges ellenőrzések megtörténtek),

- visszaad 1 példány dokumentációt,

- egy prototípusnak tekintett mintadarabot a későbbi azonosíthatóság céljából megőriz,

- visszaszolgáltatja a mintadarabokat.

A költségeket tartalmazó számlát a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK) fogja megküldeni.